附件1：

金属非金属地下矿山

安全生产危险等级分级标准（征求意见稿）

一、根据企业规模、安全管理水平、隐患排查治理、机械化程度、应急救援等安全生产条件水平实际情况，将非煤矿山企业分为A、B、C、D四个等级，危险等级从低到高依次增加，A级为一般危险、B级为较高危险、C级为高危险、D级为最高危险。

二、金属非金属地下矿山安全风险分级标准最高分为1000分，实际得分大于等于800分的为A类矿山，大于等于600分而小于800分的为B类矿山，大于等于400分而小于600分的为C类矿山，小于400分的为D类矿山。

三、凡否定项得分为0时，直接定为D类矿山。

四、非煤矿山企业安全生产危险等级每年一季度前完成。具有多个生产系统的企业，须对应安全生产许可证许可范围，分别进行等级评定。

一、综合情况（420分）

| 序号 | 评审项目 | 评审结果 | 标准分值 | 实际得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上年度事故情况 | 无事故 | 50 |  | 否定项 |
|  |  | 一般事故 | 10 |  |  |
|  |  | 较大以上事故 | 0 |  |  |
| 2 | 矿山规模 | 大型 | 100 |  |  |
|  |  | 中型 | 50 |  |  |
|  |  | 小型及以下 | 0 |  |  |
| 3 | 安全避险“六大系统”建设 | 全部建成并正常使用 | 100 |  | 否定项 |
|  |  | 部分建成并正常使用 | 50 |  |  |
|  |  | 未建成或使用不正常 | 0 |  |  |
| 4 | 开拓方式 | 平硐开拓 | 30 |  |  |
|  |  | 斜井或立井开拓 | 10 |  |  |
|  |  | 混合开拓 | 10 |  |  |
| 5 | 机械化程度 | 凿岩铲装运输作业全部机械化 | 100 |  |  |
|  |  | 部分作业机械化 | 50 |  |  |
|  |  | 人工装运 | 0 |  |  |
| 6 | 水文地质条件 | 简单 | 20 |  |  |
|  |  | 中等 | 10 |  |  |
|  |  | 复杂 | 0 |  |  |
| 7 | 工程地质条件 | 简单 | 20 |  |  |
|  |  | 中等 | 10 |  |  |
|  |  | 复杂 | 0 |  |  |

二、安全管理（220分）

| 序号 | 评审项目 | 评审分项 | 评审结果 | 标准分值 | 实际得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 依法办矿30分 | 安全设施“三同时”手续 | 建设项目依法履行了安全设施“三同时”手续 | 30 |  | 否定项 |
|  |  |  | 建设项目未履行安全设施“三同时”手续 | 0 |  |  |
| 2 | 证照齐全40分 | 持证生产情况（采矿许可证、安全生产许可证，工商营业执照、民用爆炸物品使用许可证等） | 许可证证件齐全且许可证在有效期内 | 30 |  | 否定项 |
|  |  |  | 许可证证件不齐全或未在有效期内 | 0 |  |  |
|  |  | 各类特种作业人员的资格证书 | 资格证书齐全有效 | 10 |  |  |
|  |  |  | 资格证书不全或未在有效期内 | 0 |  |  |
| 3 | 规章制度40分 | 矿领导下井带班制度 | 矿领导下井带班制度执行到位，下井带班记录齐全 | 30 |  | 否定项 |
|  |  |  | 矿领导下井带班制度执行不到位，无下井带班记录或记录不全 | 0 |  |  |
|  |  | 安全生产责任制、安全生产规章制度、安全生产操作规程 | 已建立健全各种安全生产责任制、安全生产规章制度、安全生产操作规程 | 10 |  |  |
|  |  |  | 未建立安全生产责任制，无安全生产规章制度和安全生产操作规程 | 0 |  |  |
| 4 | 管理机构10分 | 设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员 | 已设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员 | 5 |  |  |
|  |  |  | 未设置安全生产管理机构，且未配备专职安全生产管理人员 | 0 |  |  |
|  |  | 安全生产管理人员安全生产知识和管理能力考核 | 安全生产管理人员由有关主管部门对其安全生产知识和管理能力进行考核，且合格 | 5 |  |  |
|  |  |  | 安全生产管理人员未经考核，或考核不合格 | 0 |  |  |
| 5 | 教育培训30分 | 新进矿或转岗职工安全教育培训 | 新进矿或转岗职工安全教育培训的时间不少于40小时，经考试合格后，上岗作业 | 10 |  |  |
|  |  |  | 新进矿或转岗职工安全教育培训的时间少于40小时，或未经考试合格便上岗作业 | 0 |  |  |
|  |  | 所有生产作业人员安全教育培训 | 所有生产作业人员，每年接受在职安全教育、培训的时间不少于２０小时 | 10 |  |  |
|  |  |  | 所有生产作业人员，每年接受在职安全教育、培训的时间少于２０小时 | 0 |  |  |
|  |  | 矿山特种作业人员取得特种作业操作资格证书 | 矿山特种作业人员按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书后，上岗作业 | 10 |  |  |
|  |  |  | 矿山特种作业人员未进行专门的安全作业培训，未取得特种作业操作资格证书便上岗作业 | 0 |  |  |
| 6 | 安全投入10分 | 安全生产费用 | 矿山企业及时、足额提取安全费用，并按规定使用 | 5 |  |  |
|  |  |  | 矿山企业未及时或未足额提取安全费用 | 0 |  |  |
|  |  | 风险抵押金 | 矿山企业按有关规定足额存储风险抵押金 | 5 |  |  |
|  |  |  | 矿山企业未足额存储风险抵押金 | 0 |  |  |
| 7 | 隐患排查与处理 40分 | 按要求开展隐患自查、自改，较大隐患及时报告 | 矿山企业对安全生产状况进行经常性检查；对检查中发现的安全问题，立即处理；不能处理的，及时报告安全监管部门。检查及处理情况记录在案 | 10 |  |  |
|  |  |  | 矿山企业对安全生产状况进行过自查；对检查中发现的安全问题，能够得到处理；不能处理的，未及时报告安全监管部门。检查及处理情况有记录，但不完整 | 5 |  |  |
|  |  |  | 矿山企业对安全生产状况未进行过自查；对检查中发现的安全问题，未得到处理，也未向安全监管部门报告。检查及处理情况无记录 | 0 |  |  |
|  |  | 重大危险源 | 对重大危险源应当登记建档，进行定期检测、评估、监控，并制定应急预案 | 30 |  | 否定项 |
|  |  |  | 对重大危险源未登记建档，未进行定期检测、评估、监控，未制定应急预案 | 0 |  |  |
| 8 | 应急救援10分 | 编制应急预案 | 生产经营单位根据有关法律、法规和技术标准，结合本单位的危险源状况、危险性分析情况和可能发生的事故特点，制定相应的应急预案 | 5 |  |  |
|  |  |  | 生产经营单位未制定相应的应急预案 | 0 |  |  |
|  |  | 应急预案演练 | 生产经营单位制定了本单位的应急预案演练计划，且每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练 | 5 |  |  |
|  |  |  | 生产经营单位未制定本单位的应急预案演练计划，或应急预案未按要求进行组织演练 | 0 |  |  |
| 9 | 基本图纸10分 | 基本图纸 | 矿山具备：矿区地形地质和水文地质图、井上、井下对照图、中段平面图、通风系统图、提升运输系统图、风、水管网系统图、充填系统图、井下通讯系统图、井上、井下配电系统图和井下电气设备布置图、井下避灾路线图，并根据矿井发展情况和采掘活动及时修改、填绘 | 10 |  |  |
|  |  |  | 矿山具备的图纸不全，且未及时更新 | 0 |  |  |

三、安全生产基本条件（360分）

| 序号 | 评审项目 | 评审分项 | 评审结果 | 标准分值 | 实际得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全出口60分 | 矿井安全出口 | 每个生产系统至少有2个独立的直达地面的安全出口，安全出口的间距不小于30m | 30 |  | 否定项 |
|  |  |  | 生产系统仅有1个独立的直达地面的安全出口，或有两个安全出口，但间距小于30m | 0 |  |  |
|  |  | 中段安全出口 | 每个生产水平（中段），均至少有两个便于行人的安全出口，并同通往地面的安全出口相通 | 30 |  | 否定项 |
|  |  |  | 生产水平（中段）仅有一个便于行人的安全出口 | 0 |  |  |
| 2 | 矿井通风80分 | 通风系统 | 地下矿山安装了主扇，形成了完整的机械通风系统 | 35 |  | 否定项 |
|  |  |  | 地下矿山未安装主扇，未形成机械通风系统 | 0 |  |  |
|  |  | 局部通风设备 | 掘进工作面和通风不良的采场，安装了局部通风设备 | 10 |  |  |
|  |  |  | 掘进工作面和通风不良的采场，未安装局部通风设备 | 0 |  |  |
|  |  | 通风安全管理部门 | 矿山企业设立了通风安全管理部门，按要求配备了适应工作需要的专职通风技术人员和测风、测尘人员，并定期进行了培训 | 5 |  |  |
|  |  |  | 矿山企业未设立通风安全管理部门，未配备专职通风技术人员和测风、测尘人员 | 0 |  |  |
|  |  | 空气质量监测 | 地下矿山配备了有毒有害气体检测仪，并由每班专人对井下空气质量实时监测 | 10 |  |  |
|  |  |  | 地下矿山未配备有毒有害气体检测仪，或未设置专人对井下空气质量实时监测 | 0 |  |  |
|  |  | 自救器和便携式气体检测仪 | 企业向每名下井矿工配备了自救器和便携式气体检测仪 | 10 |  |  |
|  |  |  | 企业未向每名下井矿工配备自救器和便携式气体检测仪 | 0 |  |  |
|  |  | 风筒 | 使用阻燃风筒 | 10 |  |  |
|  |  |  | 使用非阻燃风筒 | 0 |  |  |
| 3 | 防排水 70分 | 防治水专门机构 | 水害地质条件复杂的矿山企业，应成立防治水专门机构 | 5 |  |  |
|  |  |  | 水害地质条件复杂的矿山企业，未成立防治水专门机构 | 0 |  |  |
|  |  | 老洞勘查 | 矿山企业对矿区范围内的小矿井、老井、老采空区进行了勘查。调查核实现有生产井中的积水区、含水层、岩溶带、地质构造等情况，并填绘矿区水文地质图 | 10 |  |  |
|  |  |  | 矿山企业未对矿区范围内的小矿井、老井、老采空区进行勘查。未调查核实现有生产井中的积水区、含水层、岩溶带、地质构造等情况，未填绘矿区水文地质图 | 0 |  |  |
|  |  | 防水检查 | 每年雨季前，由主管矿长组织一次防水检查，并编制防水计划 | 5 |  |  |
|  |  |  | 未组织防水检查，未编制防水计划 | 0 |  |  |
|  |  | 井口标高 | 竖井、斜井、平硐等井口的标高，高于当地历史最高洪水位1m以上 | 30 |  | 否定项 |
|  |  |  | 竖井、斜井、平硐等井口的标高，未高于当地历史最高洪水位1m以上 | 0 |  |  |
|  |  | 排水设备 | 井下主要排水设备，由同类型的3台泵组成。井筒内装设两条相同的排水管，一条工作，一条备用 | 10 |  |  |
|  |  |  | 井下主要排水设备，少于3台泵，且井筒内仅装设一条排水管，无备用排水管 | 0 |  |  |
|  |  | 防水门 | 矿山的主要泵房，进口装设防水门 | 10 |  |  |
|  |  |  | 矿山的主要泵房，进口未装设防水门 | 0 |  |  |
| 4 | 防灭火 30分 | 井下消防供水水池 | 井下消防供水水池容积不小于200m3 | 10 |  |  |
|  |  |  | 井下无消防供水水池，或容积小于200m3 | 0 |  |  |
|  |  | 井巷支护 | 井巷内使用钢支护和阻燃风筒 | 10 |  |  |
|  |  |  | 井巷内使用木支护或使用非阻燃风筒 | 0 |  |  |
|  |  | 动火作业 | 在井下进行动火作业，制定了经主管矿长批准的防火措施 | 10 |  |  |
|  |  |  | 在井下进行动火作业，未制定经主管矿长批准的防火措施 | 0 |  |  |
| 5 | 矿井提升65分 | 载人罐笼提升设备 | 载人罐笼提升设备有安全可靠的防坠器，符合符合国家标准、行业标准要求 | 30 |  | 否定项 |
|  |  |  | 载人罐笼提升设备无安全可靠的防坠器，或不符合国家标准、行业标准要求 | 0 |  |  |
|  |  | 其他提升系统的设计和设备设施 | 其他提升系统符合设计要求，使用了符合国家标准、行业标准要求的设备、设施 | 10 |  |  |
|  |  |  | 其他提升系统不完全符合设计要求，未全部使用符合国家标准、行业标准要求的设备、设施 | 0 |  |  |
|  |  | 过卷保护装置、信号装置 | 过卷保护装置和信号装置安装到位 | 10 |  |  |
|  |  |  | 过卷保护装置和信号装置未安装到位 | 0 |  |  |
|  |  | 防跑车装置 | 提升矿车的斜井，安装常闭式防跑车装置；斜井上部和中间车场，设置阻车器或挡车栏；斜井下部车场建有躲避硐室，并有明显的标志（三者必须全部符合） | 10 |  |  |
|  |  |  | 提升矿车的斜井，未安装常闭式防跑车装置；斜井上部和中间车场，未设阻车器或挡车栏；斜井下部车场未建有躲避硐室，或已建立但无明显的标志 | 0 |  |  |
|  |  | 检查维修制度 | 建立定期检查维修制度，每天由专职人员对提升系统检查一次，每月由企业组织有关人员检查一次 | 5 |  |  |
|  |  |  | 未建立定期检查维修制度 | 0 |  |  |
| 6 | 矿井供电15分 | 一级负荷（无一级负荷的矿山，此项得满分） | 有一级负荷的矿山工程由双重电源供电，当其中一回中断供电，另一回不同时受到破坏，且容量保证矿山企业全部一级负荷电力需求 | 10 |  |  |
|  |  |  | 有一级负荷的矿山工程没有双重电源供电，或有双重电源供电，但当其中一回路中断供电，另一回路也同时受到破坏 | 0 |  |  |
|  |  | 二级及以下负荷 | 由专用的一回电路供电 | 5 |  |  |
|  |  |  | 由非专用的一回电路供电 | 0 |  |  |
| 7 | 矿井通讯20分 | 通讯畅通 | 矿内外、井上下和重要场所、作业地点通讯畅通 | 10 |  |  |
|  |  |  | 矿内外、井上下和重要场所、作业地点的通讯不畅 | 0 |  |  |
|  |  | 通讯系统 | 地表调度室至井下各中段采区、马头门、装卸矿点、井下车场、主要机电硐室、井下变电所、主要泵房和主扇风机房等，设有可靠的通讯系统 | 10 |  |  |
|  |  |  | 地表调度室至井下各中段采区、马头门、装卸矿点、井下车场、主要机电硐室、井下变电所、主要泵房和主扇风机房等，未设置通讯系统 | 0 |  |  |
| 8 | 顶板管理20分 | 矿柱 | 采用全面采矿法、房柱采矿法采矿，应根据顶板稳定情况，留出合适的矿柱 | 10 |  |  |
|  |  |  | 未留出合适的矿柱 | 0 |  |  |
|  |  | 工程地质复杂、有严重地压活动，以及800米以上的深井矿山采空区监测 | 企业建立并严格执行了采空区监测预报制度和定期巡查制度 | 10 |  |  |
|  |  |  | 企业未建立采空区监测预报制度和定期巡查制度，或已建立制度但未严格执行 | 0 |  |  |