附件2：

金属非金属露天矿山

安全生产危险等级分级标准（征求意见稿）

一、根据企业规模、安全管理水平、隐患排查治理、机械化程度、应急救援等安全生产条件水平实际情况，将非煤矿山企业分为A、B、C、D四个等级，危险等级从低到高依次增加，A级为一般危险、B级为较高危险、C级为高危险、D级为最高危险。

二、金属非金属露天矿山安全风险分级标准最高分为1000分，实际得分大于等于800分的为A类矿山，大于等于600分而小于800分的为B类矿山，大于等于400分而小于600分的为C类矿山，小于400分的为D类矿山。

三、凡否定项得分为0时，直接定为D类矿山。

四、非煤矿山企业安全生产危险等级每年一季度前完成。具有多个生产系统的企业，须对应安全生产许可证许可范围，分别进行等级评定。

一、综合情况（450分）

| 序号 | 评审项目 | 评审结果 | 标准分值 | 实际得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上年度事故情况 | 无事故 | 50 |  | 否定项 |
|  |  | 一般事故 | 10 |  |  |
|  |  | 较大以上事故 | 0 |  |  |
| 2 | 矿山规模 | 大型 | 100 |  |  |
|  |  | 中型 | 50 |  |  |
|  |  | 小型及以下 | 0 |  |  |
| 3 | 周边环境 | 开采境界1000m范围内没有其他矿山或生产生活设施 | 100 |  |  |
|  |  | 开采境界300-1000m范围内有其他矿山或生产生活设施 | 50 |  |  |
|  |  | 开采境界300范围内有其他矿山或生产生活设施 | 0 |  |  |
| 4 | 机械化程度 | 铲装破碎运输作业全部机械化 | 100 |  |  |
|  |  | 部分作业机械化 | 30 |  |  |
|  |  | 人工装运 | 0 |  |  |
| 5 | 设计及开采现状 | 有规范设计并按设计开采 | 100 |  | 否定项 |
|  |  | 有规范设计但未按设计开采 | 20 |  |  |
|  |  | 无规范设计且不规范开采 | 0 |  |  |

二、安全管理（220分）

| 序号 | 评审项目 | 评审分项 | 评审结果 | 标准分值 | 实际得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 依法办矿30分 | 安全设施“三同时”手续 | 建设项目依法履行了安全设施“三同时”手续 | 30 |  | 否定项 |
|  |  |  | 建设项目未履行安全设施“三同时”手续 | 0 |  |  |
| 2 | 证照齐全40分 | 持证生产情况（采矿许可证、安全生产许可证，工商营业执照、民用爆炸物品使用许可证等） | 许可证证件齐全且许可证在有效期内 | 30 |  | 否定项 |
|  |  |  | 许可证证件不齐全或未在有效期内 | 0 |  |  |
|  |  | 各类特种作业人员的资格证书 | 资格证书齐全有效 | 10 |  |  |
|  |  |  | 证书不全或未在有效期内 | 0 |  |  |
| 3 | 规章制度10分 | 安全生产责任制、安全生产规章制度、安全生产操作规程 | 已建立健全各种安全生产责任制、安全生产规章制度、安全生产操作规程 | 10 |  |  |
|  |  |  | 未建立安全生产责任制，无安全生产规章制度和安全生产操作规程 | 0 |  |  |
| 4 | 管理机构10分 | 设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员 | 已设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员 | 5 |  |  |
|  |  |  | 未设置安全生产管理机构，且未配备专职安全生产管理人员 | 0 |  |  |
|  |  | 安全生产管理人员安全生产知识和管理能力考核 | 安全生产管理人员由有关主管部门对其安全生产知识和管理能力进行考核，且合格 | 5 |  |  |
|  |  |  | 安全生产管理人员未经考核，或考核不合格 | 0 |  |  |
| 5 | 教育培训30分 | 新进矿职工安全教育培训 | 新进矿职工安全教育培训的时间不少于40小时，经考试合格后，上岗作业 | 10 |  |  |
|  |  |  | 新进矿职工安全教育培训的时间少于40小时，或未经考试合格便上岗作业 | 0 |  |  |
|  |  | 所有生产作业人员安全教育培训 | 所有生产作业人员，每年接受在职安全教育、培训的时间不少于２０小时 | 10 |  |  |
|  |  |  | 所有生产作业人员，每年接受在职安全教育、培训的时间少于２０小时 | 0 |  |  |
|  |  | 矿山特种作业人员取得特种作业操作资格证书 | 矿山特种作业人员按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书后，上岗作业 | 10 |  |  |
|  |  |  | 矿山特种作业人员未进行专门的安全作业培训，未取得特种作业操作资格证书便上岗作业 | 0 |  |  |
| 6 | 安全投入20分 | 安全生产费用 | 矿山企业及时、足额提取安全费用，并按规定使用 | 10 |  |  |
|  |  |  | 矿山企业未及时或未足额提取安全费用 | 0 |  |  |
|  |  | 风险抵押金 | 矿山企业按有关规定足额存储风险抵押金 | 10 |  |  |
|  |  |  | 矿山企业未足额存储风险抵押金 | 0 |  |  |
| 7 | 隐患排查与处理 60分 | 按要求开展隐患自查、自改，较大隐患及时报告 | 矿山企业对安全生产状况进行经常性检查；对检查中发现的安全问题，立即处理；不能处理的，及时报告安全监管部门。检查及处理情况记录在案 | 10 |  |  |
|  |  |  | 矿山企业对安全生产状况进行过自查；对检查中发现的安全问题，能够得到处理；不能处理的，未及时报告安全监管部门。检查及处理情况有记录，但不完整 | 5 |  |  |
|  |  |  | 矿山企业对安全生产状况未进行过自查；对检查中发现的安全问题，未得到处理，也未向安全监管部门报告。检查及处理情况无记录 | 0 |  |  |
|  |  | 重大危险源 | 对重大危险源应当登记建档，进行定期检测、评估、监控，并制定应急预案 | 50 |  | 否定项 |
|  |  |  | 对重大危险源未登记建档，未进行定期检测、评估、监控，未制定应急预案 | 0 |  |  |
| 8 | 应急救援10分 | 编制应急预案 | 生产经营单位根据有关法律、法规和技术标准，结合本单位的危险源状况、危险性分析情况和可能发生的事故特点，制定相应的应急预案 | 5 |  |  |
|  |  |  | 生产经营单位未制定相应的应急预案 | 0 |  |  |
|  |  | 应急预案演练 | 生产经营单位制定了本单位的应急预案演练计划，且每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练 | 5 |  |  |
|  |  |  | 生产经营单位未制定本单位的应急预案演练计划，或应急预案未按要求进行组织演练 | 0 |  |  |
| 9 | 基本图纸10分 | 基本图纸 | 矿山具备：地形地质图、采剥工程年末图、防排水系统及排水设备布置图，并根据实际情况及时更新 | 10 |  |  |
|  |  |  | 矿山具备的图纸不全，且未及时更新 | 0 |  |  |

三、安全生产基本条件（330分）

| 序号 | 评审项目 | 评审分项 | 评审结果 | 标准分值 | 实际得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开采技术50分 | 开采顺序及开采方式 | 露天开采企业遵循自上而下的开采顺序，分台阶开采，并坚持“采剥并举，剥离先行”的原则 | 50 |  | 否定项 |
|  |  |  | 露天开采企业未遵循自上而下的开采顺序，或未分台阶开采，或未坚持“采剥并举，剥离先行”的原则 | 0 |  |  |
| 2 | 边坡稳定90分 | 采场边坡定点定期观测 | 对边坡坡体表面和内部位移、地下水位动态、爆破震动等定点定期进行观测 | 30 |  |  |
|  |  |  | 对边坡坡体表面和内部位移、地下水位动态、爆破震动等未进行观测 | 0 |  |  |
|  |  | 边坡定期检查 | 对采场工作帮每季度检查一次，高陡边帮每月检查一次，不稳定区段在暴雨过后及时检查，并形成检查记录 | 30 |  |  |
|  |  |  | 对采场工作帮、高陡边帮未进行定期检查，对不稳定区段在暴雨过后未及时进行检查 | 0 |  |  |
|  |  | 最终边坡角 | 最终边坡角最大不超过60度 | 30 |  |  |
|  |  |  | 最终边坡角超过了60度 | 0 |  |  |
| 3 | 爆破作业30分 | 作业制度落实 | 爆破作业由专职爆破员进行，并设置爆破警戒范围，实行定时爆破制度 | 10 |  |  |
|  |  |  | 爆破作业由非专职爆破员进行、未设置爆破警戒范围或未实行定时爆破制度 | 0 |  |  |
|  |  | 浅眼爆破 | 实施浅眼爆破时，分层高度不超过6m | 10 |  |  |
|  |  |  | 实施浅眼爆破时，分层高度超过了6m | 0 |  |  |
|  |  | 中深孔爆破 | 实施中深孔爆破时，分层高度不超过20m | 10 |  |  |
|  |  |  | 实施中深孔爆破时，分层高度超过了20m | 0 |  |  |
| 4 | 防洪设施60分 | 防洪措施 | 作业单位有完善的防洪措施。对开采境界上方汇水影响安全的，设置了截水沟；对有可能滑坡的，采取了防洪排水措施 | 30 |  |  |
|  |  |  | 作业单位无防洪措施或防洪措施不完善。对开采境界上方汇水影响安全的，未设置截水沟；对有可能滑坡的，未采取防洪排水措施 | 0 |  |  |
|  |  | 深凹露天矿山应设置专用的防洪、排洪设施（非深凹露天矿山此项得分直接为满分） | 已设置专用的防洪、排洪设施 | 30 |  |  |
|  |  |  | 未设置专用的防洪、排洪设施 | 0 |  |  |
| 5 | 警示标志10分 | 警示标志 | 露天矿边界设置可靠的围栏或醒目的警示标志，防止无关人员误入 | 10 |  |  |
|  |  |  | 露天矿边界未设置可靠的围栏或醒目的警示标志 | 0 |  |  |
| 6 | 人行通道10分 | 人行通道 | 露天采场设有人行通道，并有安全标志和照明 | 10 |  |  |
|  |  |  | 露天采场未设置人行通道，或无安全标志和照明 | 0 |  |  |
| 7 | 破碎系统40分 | 除尘设施 | 破碎系统配备了除尘设施 | 10 |  |  |
|  |  |  | 未配备除尘设施 | 0 |  |  |
|  |  | 安全防护罩或护栏 | 破碎系统转动部位有安全防护罩或护栏 | 30 |  |  |
|  |  |  | 破碎系统转动部位无安全防护罩或护栏 | 0 |  |  |
| 8 | 机电设备40分 | 保护装置 | 电气设备有接地、过流、漏电保护装置 | 20 |  |  |
|  |  |  | 电气设备无接地、过流、漏电保护装置 | 0 |  |  |
|  |  | 变电所 | 变电所有独立的避雷系统和防火、防潮及防止小动物窜入带电部位的措施 | 20 |  |  |
|  |  |  | 变电所无独立的避雷系统和防火、防潮及防止小动物窜入带电部位的措施 | 0 |  |  |